## Slide 1
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY
Integración de interfaces industriales con redes IP
REV. A · FASE DE DISEÑO Y REQUISITOS
STM32H723VET6 + ZEPHYR RTOS
DECIDIDO · NO IMPLEMENTADO · NO VALIDADO
Fuente consolidada NABC · 2026-09-15
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — Portada y baseline Rev. A.

## Slide 2
N · NEED
Necesidad: adaptar el campo antes de IP
02
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
RS-485
CAN-FD
DI/DO 24 V
ADAPTAR
protección + señal
ADQUIRIR
VALIDAR
NORMALIZAR
ETHERNET
SERVER / SCADA
La red superior necesita información normalizada, diagnóstico y continuidad ante cortes de enlace.
CASO INDUSTRIAL DEMOSTRADOR: TBD
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §2 N — Need. Trazabilidad: §1.1; UC-01 a UC-05; F-01 a F-09.

## Slide 3
N · NEED → REQUISITOS
Cada necesidad se traduce en un estado verificable
03
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
NECESIDAD
REQUISITO PRINCIPAL
ESTADO REAL
Integrar campo
2 × RS-485 · 1 × CAN-FD
4 DI 24 V · 2 DO
Objetivo Rev. A
No implementado
Conectar red superior
Ethernet principal
Decidido como función
Implementación TBD
Conservar datos
Persistencia + reintento
Objetivo
Medio/capacidad/política TBD
Diagnosticar y mantener
Logs · estado · configuración
actualización · recuperación
Objetivo
Mecanismos TBD
Interactuar con campo
Protección + acondicionamiento
Aislamiento si se justifica
Objetivo
Niveles/componentes TBD
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §3 Need → requisitos. Trazabilidad: D-11 a D-18; SR-COM, SR-IO, SR-DIA, SR-SAF y SR-MNT.

## Slide 4
A · APPROACH
Rev. A se organiza en cinco dominios
04
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
FIELD DEVICES
RS-485
CAN-FD
DI/DO 24 V
INDUSTRIAL
INTERFACE / CARRIER
Protection
Signal conditioning
Isolation — TBD
PROCESSING
PLATFORM
STM32H723VET6
Zephyr RTOS
DECIDIDO
NETWORK
INTERFACE
Ethernet principal
Segundo Ethernet
TBD
SERVER / SCADA
Datos IP
Diagnóstico
Comandos autorizados
Pinout concreto · PHY · transceptores · almacenamiento · conectores · alimentación detallada: TBD
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §4 Approach: arquitectura. Inspirado en C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\figures\industrial_gateway_architecture.drawio; contenido simplificado según NABC.

## Slide 5
A · APPROACH
El flujo separa adquisición y comando autorizado
05
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
ADQUISICIÓN
Field
Acquire
Validate
Normalize
Persist
if required
Ethernet
Server /
SCADA
COMANDO AUTORIZADO
Server /
SCADA
Ethernet
Protocol
handler
Field
interface
Device
Capacidad prevista. No se asume control crítico en tiempo real; estados seguros y latencias permanecen TBD.
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §5 Approach: funcionamiento previsto. No existe firmware validado.

## Slide 6
B · BENEFITS
Beneficios esperados, aún no demostrados
06
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
Integración de RS-485, CAN-FD y DI/DO
Adaptación de equipos legacy hacia IP
Persistencia y reenvío según política TBD
Diagnóstico y mantenimiento desde requisitos
Protección y testabilidad ajustables al caso
Plataforma embebida alineada con el alcance
BENEFICIOS DEMOSTRADOS
Ninguno todavía a nivel de producto completo.
No se afirma:
menor coste · menor consumo · menor tamaño
mayor robustez · rendimiento superior
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §6 B — Benefits. Beneficios esperados y limitaciones explícitas.

## Slide 7
C · COMPETITION
La madurez comercial es la referencia
07
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
SIEMENS
SIMATIC IOT2050 M.2
6ES7647-0BB00-1YA2
Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales
MOXA
UC-2112-LX
UC-2100 Series
Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales
ADVANTECH
UNO-2271G V2
Unidad base + expansión
Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales
NUESTRO PROYECTO: diseño/requisitos · sin prototipo completo · sin certificaciones
Fuentes oficiales y limitaciones registradas en competitor_references.md
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §7 C — Competition.
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\competitor_references.md — referencias oficiales y limitaciones por variante.

## Slide 8
C · MATRIZ
Ajuste potencial, no superioridad global
08
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
CRITERIO
NUESTRO GATEWAY
SIEMENS
MOXA
ADVANTECH
RS-485
2 objetivo
1 COM config.
2 COM config.
Expansión
CAN-FD
1 objetivo
No doc. integrado
No documentado
CAN exp.; FD no verif.
DI/DO
4 DI 24 V + 2 DO
Arduino; adaptación
No documentado
Expansión
Ethernet
Principal; 2.º TBD
2 × Gigabit
100 Mb/s + Gigabit
2 × Gigabit
Plataforma
STM32H723 / Zephyr
AM6548 / Linux
Cortex-A8 / MIL
Intel x86 / Win./Ubuntu
Madurez
Diseño; no validado
Comercial
Comercial
Comercial
Mejor ajuste potencial al conjunto específico de requisitos — sujeto a diseño y validación.
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §8 C — Comparación relevante.
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\competitor_references.md — matriz breve y reglas de comparación.

## Slide 9
ESTADO ACTUAL
Plataforma decidida; producto aún no validado
09
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
DECIDIDO
STM32H723VET6 + Zephyr
Ethernet principal como función
Interfaces objetivo como alcance
TBD
Pinout y periféricos concretos
Segundo Ethernet
Coste · consumo · tamaño · desempeño
NO IMPLEMENTADO / VALIDADO
Esquemático y PCB
Firmware y prueba simultánea
Prototipo completo y certificaciones
SUFICIENCIA TOTAL DE PINES: VALIDADA EXTERNAMENTE · ASIGNACIÓN CONCRETA: TBD
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §9 Alcance y estado actual. Estados preservados sin inferencias.

## Slide 10
PRÓXIMOS PASOS
Rev. A: de requisitos cerrados a evidencia
10
INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY · REV. A
1
Cerrar caso demostrador y TBD críticos
2
Congelar periféricos, pinout y alimentación
3
Seleccionar interfaces y almacenamiento
4
Desarrollar esquemático y validar presupuestos
5
Desarrollar firmware mínimo en Zephyr
6
Diseñar y fabricar PCB Rev. A
7
Probar y construir matriz requisito → evidencia
Sin fechas inventadas · cada cierre debe producir evidencia revisable.
Notes: [Sources]
C:\dev\7mo\design\industrial-linux-gateway\docs\presentation_nabc.md — §10 Próximos pasos. Secuencia sintetizada sin añadir fechas.